Kastav 20-22.9.2012.

1.Učenik:Dinko Zubić

Adresa:Vladimira Nazora 8,Jugovo Polje,Cabuna

Mentor:Grga Živković,dipl.ing.el.

Adresa:Ferde Rusana 106,Virovitica,mob. 091 94 97 984

Škola:Tehnička škola Virovitica

Prenosivi napojni uređaj

Prenosivi napojni uređaj ima:

- 2 stabilizirana izvora napona 5V DC,1A sa 7805,izvod za 10V AC,

- stabilizirani izvor napona ± 15V DC,1A sa 7815 i 7915,

- 2 nestabilizirana izvora napona 12 V i (0-70) V DC,

- stabilizirani izvor napona sa regulacijom (0-35) V DC 1,5A sa LM317,

- upravljivi izvor napona sa trijakom 220V,

- generator funkcija (10Hz – 70kHz) 15V,sinusni,pilasti i pravokutni napon,

- stabilizirani izvor napona 6 V DC,1A sa 7806,za napajanje generatora funkcija,

- neinvertirajuće pojačalo sa 741,

- stabilizirani izvor napona ± 15 V DC,1A sa 7815 i 7915,za napajanje neinvertirajućeg

- pojačala,

- digitalni voltmetar 200V DC,

- analogni voltmetar 100V DC (0,5 V,200 μA),

- 2 potenciometra 22kΩ,

- 3 utičnice za 220V i

- eksperimentalna pločica.

Prenosivi napojni uređaj je namjenjen za napajanje i ispitivanje raznih elektroničkih sklopova i uređaja.a izvora napona 12 V i (0-70) V DC,

od za 10V AC,

Kastav 20-22.9.2012.

2.Učenik:Mario Bukovčan

Adresa:30.svibnja 164,Milanovac

Mentor:Grga Živković,dipl.ing.el.

Adresa:Ferde Rusana 106,Virovitica,mob. 091 94 97 984

Škola:Tehnička škola Virovitica

PLC-Promjena smjera vrtnje istosmjernog motora

Rad se sastoji od:

- MicroLogix 1000 1761-L10BXB simulator za priključak stvarnih senzora i izvršnih elemenata,

- Stabilizirani izvor napona 24 V,1A DC,

- Nestabilizirani izvor napona 12 V,10 A DC,

- Panel sa elektromotorom,relejima i tipkalima.

Primjena PLC-a u praksi i način njegovog programiranja putem kontaktnih dijagrama(ladder diagram) s RSLogix 500 Micro programskim paketom za programiranje.

Simulacijski panel služi da se na njemu simulira određeni upravljački proces.

Nakon napisanog programa za dati zadatak na kompjuteru,program se testira da se vidi dali ima grešaka,zatim se spremi i prenese u PLC.

U run odnosno on-line modu se na simulatoru provjerava upravljački program.

Za primjer je uzet promjena smjera vrtnje istosmjernog motora sa zadrškom startovanja lijevo/desno od 5s preko tajmera T4:0 i T4:1.

Ovaj kontroler ima 6 digitalnih ulaza i 4 digitalna izlaza,a napajanje mu je 24V DC.

Kastav 20-22.9.2012.

3.Učenik:Kristijan Templar

Adresa:Stanka Ilića 42,Virovitica

Mentor:Grga Živković,dipl.ing.el.

Adresa:Ferde Rusana 106,Virovitica,mob. 091 94 97 984

Škola:Tehnička škola Virovitica

Solarni fotonaponski sustav

Iskorišćavanje besplatne energije sunca pomoću fotonaponskih ćelija s kojim možemo sunčanu energiju pretvoriti u električnu energiju istosmjernog napona.Proizvedenu električnu energiju istosmjernog napona preko regulatora možemo akumulirati u solarne baterije (akumulatore) ili preko invertora izravno koristiti za izmjenične 230V/50Hz potrošače.       Sa elektroničkim sklopom možemo omogućiti kontinuirano praćenje izvora svjetlosti.

Tehničke karakteristike:

Monokristalni modul R-20 20 W

Solarna baterija 12 V

Solarni mikroprocesorski regulator punjenja 12/24 V 10A

Invertor 12V/220V 50Hz,150 W

Napajanje za elektronički sklop praćenje izvora svjetlosti 12V DC i 220V AC

Trošila 12V led i 220V led.